Виконавчий комітет Хустської міської ради

Роботи

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ |
|  | ВІД 14.02.2015 року |
|  | ГОЛОВА КОМІТЕТУ |
|  | Фетько Іван Михайлович |

м.п.

ТОРГИ

в рамках проекту «Розвиток партнерської співпраці для покращення транскордонної екологічної інфраструктури водопостачання в місцевостях Глінне та Янковце в Польщі на місцевості Хуст в Україні» IPBU.01.03.00-18-550/11-00»

предмет закупівлі:

«Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст»:

Лот №1 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Грицака в м.Хуст (Корегування проекту)

Лот №2 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Зоряна  в м.Хуст (Корегування проекту)

Лот №3 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Колодзінського в м.Хуст (Корегування проекту)

Лот №4 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Лизанця в м.Хуст (Корегувння проекту)

Лот №5 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Мічуріна  в м.Хуст (Корегування проекту)

Лот №6 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Панькевича в м.Хуст (Корегувння проекту)

Лот №7 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пирогова в м.Хуст (Корегування проекту)

Лот №8 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пирогова - Сидоряка в м.Хуст (Корегування проекту)

Лот №9 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Симоненка в м.Хуст(Корегування проекту)

Лот №10 Реконструкція водопровідної мережі по вул. І.Франка – вул. Червонодеревників від камери по вул. О.Вишні до ВК по вул. Ломоносова в м.Хуст (Корегувння).

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Хуст - 2015

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення.

1.1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.

1.2.Iнформація про замовника торгів.

1.3.Інформація про предмет закупівлі.

1.4.Процедура закупівлі.

1.5.Недискримінація учасників.

1.6.Iнформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

1.7.Iнформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів.

2.1.Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів.

2.2.Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

Розділ III. Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів.

3.1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів.

3.2.Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

3.3.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

3.4.Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних  торгів.

3.4.Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

3.4.Кваліфікаційні критерії до учасників.

3.5.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

3.6.Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.

3.7.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником.

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

4.2.Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

5.1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

5.2.Виправлення арифметичних помилок.

5.3.Інша інформація.

5.4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

5.5.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю.

6.1.Терміни укладання договору.

6.2.Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

6.3.Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

6.4.Забезпечення виконання договору про закупівлю.

ДОДАТКИ

Додаток №1. Кваліфікаційні вимоги до учасників та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про їх відповідальність таким вимогам.

Додаток №2 Перелік документів пропозиції конкурсних торгів.

Додаток № 3 Форма: "ПРОПОЗИЦІЯ".

Додаток  №4 Методика оцінки пропозицій

Додаток № 5 Істотні  умови договору

Додаток №6 Технічне завдання

Додаток №7 Зразок оформлення та  конверту

Додаток №8. Декларація учасника торгів

Додаток №9. Правило національності учасників конкурсних торгів та походження матеріалів та обладнання для зовнішніх заходів ЄС

Додаток №10. Забезпеченя пропозиції конкурсних торгів

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» зі змінами та доповненнями (далі – Закон) та на умовах, визначених у Додатку IV Грантової Угоди № IPBU.01.03.00-18-550/11-00 та в цій документації конкурсних торгів.Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Виконавчий комітет Хустської міської ради |
| місцезнаходження | 90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул. 900-річчя Хуста,27 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Фетько Іван Михайлович – заступник міського голови, голова комітету з конкурсних торгів, 90400 Закарпатська область, м.Хуст, вул.900-річчя Хуста,27, кабінет 64, тел.(03142) 4-22-15. 5-19-75 |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | 2.1. Предмет закупівлі: Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст»(10 лотів) (надалі «Роботи»). Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів: Лот №1 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Грицака в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №2 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Зоряна в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №3 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Колодзінського в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №4 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Лизанця в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №5 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Мічуріна в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №6 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Панькевича в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №7 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пирогова в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №8 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пирогова - Сидоряка в м.Хуст (Корегувння проекту) Лот №9 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Симоненка в м.Хуст(Корегування проекту) Лот №10 Реконструкція водопровідної мережі по вул. І.Франка – вул. Червонодеревників від камери по вул. О.Вишні до ВК по вул. Ломоносова в м.Хуст (Корегувння). |
| вид предмета закупівлі | Роботи |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце:Закарпатська область в м.Хуст Лот №1 вул.Грицака Лот №2 вул. Зоряна Лот №3 вул. Колодзінського Лот №4 вул.Лизанця Лот №5 вул. Мічуріна Лот №6 вул.Панькевича Лот №7 вул.Пирогова Лот №8 вул.Пирогова - Сидоряка Лот №9 вул. Симоненка Лот №10 вул. І.Франка – вул. Червонодеревників від камери по вул. О.Вишні до ВК по вул. Ломоносов Обсяг: Згідно з Додатком 10 до документації конкурсних |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | з дня підписання договору і до повного виконання сторонами своїх зобовязань Лот №1 вул.Грицака Лот №2 вул. Зоряна Лот №3 вул. Колодзінського Лот №4 вул.Лизанця Лот №5 вул. Мічуріна Лот №6 вул.Панькевича Лот №7 вул.Пирогова Лот №8 вул.Пирогова - Сидоряка Лот №9 вул. Симоненка Лот №10 вул. І.Франка – вул. Червонодеревників від камери по вул. О.Вишні до ВК по вул. Ломоносов |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Учасники, зазначені у п.8, п.9 розділу 1 цієї документації беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | На підставі законодавства валютою пропозиції конкурсних торгів замовником визначено національну грошову одиницю України – гривню |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою |
| 8.Прийнятні Учасники (Правило національності) | Просимо звернути увагу, що згідно з вимогами Грантодавця - дана конкурсна процедура є обмеженою за національним походженням Учасників (державною реєстрацією /громадянством ) Учасників Враховуючи вищенаведене, до участі у цих конкурсних торгах запрошуються фізичні та юридичні особи, національною країною походження (державна реєстрація/громадянство) яких є : країни-члени Європейського Союзу; країни-учасниці Програми «ENPI» (Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Палестинська автономія, Російська Федерація, Сирія, Туніс, Україна); країни IPA (Хорватія, Республіка Македонія, Туреччина, Албанія, Боснія, Чорногорія, Сербія, Косово); країни EEA (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія Даний перелік країн є вичерпним. Пропозиції Учасників з інших країн, що не включені до цього списку, або таких Учасників, які не доведуть своє походження, розглядатися не будуть Додаток №9. |
| 9.Прийнятні Товари (Правило походження) | Також просимо звернути увагу, що згідно з вимогами Грантодавця - дана конкурсна процедура є обмеженою за країною виробництва пропонованого Товару. Враховуючи вищенаведене, до участі у цих конкурсних торгах запрошуються фізичні та юридичні особи, які пропонують Товар (згідно з технічними вимогами Замовника), країною-виробником якого є одна із наступних країн: країни-члени Європейського Союзу; країни-учасниці Програми «ENPI» (Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Палестинська автономія, Російська Федерація, Сирія, Туніс, Україна); країни IPA (Хорватія, Республіка Македонія, Туреччина, Албанія, Боснія, Чорногорія, Сербія, Косово); країни EEA (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія Даний перелік країн є вичерпним. Пропозиції Учасників, які пропонують Товар вироблений в інших країнах, що не включені до цього списку, або таких Учасників, які не доведуть країну, у якій вироблено запропонований на торги Товар, розглядатися не будуть. Для підтвердження країни-виробника Товару кожен із Учасників в обов'язковому порядку зобов'язаний у своїй конкурсній пропозиції зазначити виробника та країну походження Товару. Додаток №9. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, передбачених умовами документації конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. Конверт оформлюється відповідно до додатку №7 цієї документації. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: “Не відкривати до _____ год. ___________ року”. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; Пропозиції конкурсних торгів (додаток № 3), яка заповнюється по кожному лоту окремо. ДЕКЛАРАЦІЇ УЧАСНИКА ТОРГІВ (додаток №8). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається окремо від пропозиції конкурсних торгів у загальному конверті. У складі пропозиції конкурсних торгів Учасник надає копію забезпечення конкурсних торгів та прошиває її відповідно до умов документації конкурсних торгів. Забезпечяення подається згідно Додатку 10 цієї документації. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинно діяти впродовж терміну дії пропозиції конкурсних торгів визначеному в пункті 5 частитни ІІІ даної Документації. Всі витрати пов’язані з підтвердженням надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів покладаються на учасника. Розмір забезпечення по частинам предмету закупівлі (лоту) становить: Лот №1 - 1594,57 грн. Лот №2 - 2654,88 грн. Лот №3 - 948,84 грн. Лот №4 - 2013,01 грн. Лот №5 - 1349,49 грн. Лот №6 – 1719,14 грн. Лот №7 - 1847,43 грн. Лот №8 – 3558,34 грн. Лот №9 - 453,21 грн. Лот №10 - 15020,45 грн. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів (шляхом повернення оригіналу банківської гарантії) учаснику протягом 3 (трьох) банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності. Документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям зазначене у додатку № 1 до Документації конкурсних торгів. Документи, надані учасником у складі пропозиції конкурсних торгів, повинні запевнити Замовника у тому, що: - відсутні підстави для відмови в торгах, визначені у ч.1 ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; - учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); - учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. З метою підтвердження відсутності підстав для відмови в торгах, учасники, у складі пропозиції конкурсних торгів, надають документи, зазначені у додатку № 2 до Документації конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Додатком 6. Документальне підтвердження відповідності робіт документації конкурсних торгів повинно мати: а) розрахунок договірної ціни. До ціни пропозиції включаються за статтями витрат договірної ціни з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року N 293, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування", затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 N 16 з урахуванням змін та доповнень. б) календарний план робіт. в) довідка в довільній формі із зазначенням учасником інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів: Лот №1 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Грицака в м.Хуст Лот №2 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Зоряна в м.Хуст Лот №3 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Колодзінського в м.Хуст Лот №4 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Лизанця в м.Хуст Лот №5 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Мічуріна в м.Хуст Лот №6 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Панькевича в м.Хуст Лот №7 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пирогова в м.Хуст Лот №8 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул.Пирогова - Сидоряка в м.Хуст Лот №9 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Симоненка в м.Хуст Лот №10 Реконструкція водопровідної мережі по вул. І.Франка – вул. Червонодеревників від камери по вул. О.Вишні до ВК по вул. Ломоносова в м.Хуст. |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом 1 (одного робочого) дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул. 900-річчя Хуста,27, каб 63 |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 20.03. 2015 р. 10:00 |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул. 900-річчя Хуста,27, каб 58 зал засідань |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 20.03.2015 р. 11:00 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується документом, або завіреною печаткою та підписом учасника копією документу : випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів на відповідний предмет закупівлі. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення: - відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів; - відповідності пропозиції вимогам Закону; - відповідності пропозиції технічним вимогам документації конкурсних торгів; - відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам документації конкурсних торгів. - відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону. Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами документації конкурсних торгів. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Якщо пропозиція не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється окремо за каждим лотом за критерієм «Ціна» , «Умови оплати», «Строк виконання» та «Термін гарантійного обслуговування». Методика оцінки наведена в Додатку № 4 Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання балів. У випадку однакового значення балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. в) при розрахунку між загальною вартістю шляхом додавання всіх необхідних найменувань товару та сумою вказаною цифрами та літерами, підсумкова сума виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація | Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, довідок на роботи, які пропонується виконувати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими актами України. Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними. У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України. Ціна пропозиції конкурсних торгів зазначається у формі «Пропозиція конкурсних торгів», яка подається згідно з Додатком № 3 документації конкурсних торгів, та означає загальну вартість виконання робіт по кожному окремому лоту, які Учасник пропонує виконати за договором. Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує виконати на підставі інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Додаток № 6), з урахуванням основних умов, які будуть включені до договору про закупівлю та усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його конкурсної пропозиції. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов’язані з укладенням договору. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (ч.1, ст. 31 Закону).. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника -переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (ч.2, ст. 31 Закону, ст. 32 Закону). Замовник окремо по кожному лоту укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Відповідно до вимог статті 40 Закону. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених ч. 5 ст. 40 Закону. Переговори між замовником та учасником, що став переможцем процедури закупівлі, мають конфіденційний характер. Істотні умови договору про закупівлю визначені замовником у Додатку 5 |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

ДОДАТОК №1

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЩО ПІДТВЕРДЖУТЬ ІНФОРМАЦІЮ УЧАСНИКІВ ПРО ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ТАКИМ ВИМОГАМ

Для участі у процедурі закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям, наведеним у таблиці 1:

- Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії має бути завірена  «мокрою» печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи.

2. Учасники для яких встановлена законодавством скорочена за показниками фінансова звітність  подають у складі пропозиції конкурсних торгів лише наявні документи.

3. Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

4. Документи, які  не передбачені чинним законодавством для учасників - фізичних осіб (в т.ч. фізичних осіб - підприємців), не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Документи, які  не передбачені чинним законодавством для учасників - фізичних осіб (в т.ч. фізичних осіб - підприємців), не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

5. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим у Таблиці 1, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Таблиця № 1

| № | Кваліфікаційна вимога згідно Положення | Документи які підтверджують кваліфікаційну інформацію |
| --- | --- | --- |
| 1 | наявність фінансової спроможності | - Копії балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) на останню звітну дату та за попередній рік; - Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) на останню звітну дату. - Оригінали або нотаріально засвідчені копії довідок, виданих банківськими установами, в яких обслуговується учасник, про наявність поточних рахунків та про відсутність заборгованості за кредитами видану не раніше від дати оприлюднення оголошення. |
| 2 | наявність обладнання та матеріально-технічної бази | Довідка про наявність у підприємства обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання замовлення |
| 3 | наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; | Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід |
| 4 | наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; | Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів – не менше двох. |
| 5 | Вразі залучення субпідрядних організацій | інформація про субпідрядника та копіїї ліцензії |

ДОДАТОК №2

Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження свого права на участь

у процедурі закупівлі у відповідності до Закону про здіснення державних закупівель

1. Усі документи (за винятком оригіналів та документів, для яких вимагається нотаріальне посвідчення), видані іншими установами, повинні бути підписані уповноваженою особою та  завірені власною печаткою Учасника. Учасники - фізичні особи звіряють документи підписом.

2. Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

3. Учасник з метою підтвердження відсутності підстав у відмові в торгах повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів довідку у довільній формі щодо відсутності підстав, передбачених ст. 17 Закону. Крім цього, учасник повинен надати:

|  | Вимога ст. 17 Закону | Докуменатльне підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство | Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу Міністерства юстиції України про відсутність підприємства Учасника з Єдиній базі даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, що дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 2 | Документи, які підтверджують відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) | Оригінал довідки з Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 3 | Документи, які підтверджують відсутність судимості | Для фізичних осіб: Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої органом Міністерства внутрішніх справ, про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів та не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості, що дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для службових (посадових) осіб учасника: Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої органом Міністерства внутрішніх справ, про те, що службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, та не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості, що дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| 4. | Документи, які підтверджують, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту. | -Копія Статуту або інших установчих документів у разі відсутності Статуту. -Копія свідоцтва або виписки про державну реєстрацію юридичної особи. -Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП) (у разі наявності); -Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, єдиного податку (при наявності); -Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (або нотаріально завірена копія) у якому зазначені такі відомості: про юридичну особу: Дані про розмір статутного фонду або складеного капіталу юридичної особи; Керівник юридичної особи; Засновники юридичної особи; -Відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності; про фізичну особу: дані про управителя майна фізичної особи - підприємця; відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи-підприємця без довіреності. Витяг надається станом на дату не раніше ніж за 10 календарних днів до розкриття пропозицій конкурсних торгів. -Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – для учасників - фізичних осіб. -Копія довідки виданої Державною податковою адміністрацією про присвоєний ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб). -Копія паспорту (для фізичних осіб). - Для Філії (представництва) надаються: Копія Положення про філію (представництво) Копія наказу ( документу про призначення керівника філії ( представництва) Копія довіреності на здійснення діяльності філії ( представництва) |
|  | Документи, що підтверджують, що учасником не вчинчлись анти конкурентні узгоджені дії | Оригінал довідки (інформації) з Антимонопольного комітету України або гарантійний лист від учасника, стосовно того, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) |
|  | Документи, що підтверджують реєстрації в офшорних зонах | Довідка довільної форми про відсутність реєстрації в офшорних зоних. |

ДОДАТОК 3

Конкурсна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Повне найменування учасника

_____________________________________________________________________________

Адреса (юридична та фактична)

_____________________________________________________________________________

Телефон/факс

_____________________________________________________________________________

Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________________________________________________

Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація _____________________________________________________________________________

Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _____________________________________________________________________________

Додаткові відомості   _____________________________________________________________________________

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання робіт з «Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст» Лот №_______ , ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Основних умов договору, які обов’язково будуть включені до договору, на загальну суму ________________________грн. (з ПДВ) (цифрами та прописом).

Далі надаємо текст нашої пропозиції згідно умов та вимог документації конкурсних торгів

| Найменування робіт | Загальна вартість, грн., з ПДВ (без ПДВ)* |
| --- | --- |
| Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст Лот №__ _______________________________ |  |
| Вартість пропозиції ∑ |  |

Примітка: * обов’язково зазначити ціна з ПДВ чи без ПДВ, в залежності від статусу платника податку

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір на умовах, визначених в Додатку № 5 документації конкурсних торгів “Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю” і нашої пропозиції конкурсних торгів та виконати всі зобов’язання за цим договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції конкурсних торгів, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів.

5. Строк виконання робіт _________________ календарних днів з моменту укладення договору.

6. Термін відстрочки платежу _____________________ після підписання договору, з дати підписання вкту приймання виконання робіт.

7. Гарантійний термін обслуговування складає ________________ років з дати підписання акту приймання виконаних робіт.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою, для фізичних осіб  вимагається лише підпис.

ДОДАТОК 4

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ  ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється окремо за кожним лотом на основі наступних критеріїв:

1. Ціна;

2. Умови оплати;

3.Строк виконання робіт;

4. Гарантійний термін обслуговування.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів дорівнює 100 балам

Максимально можлива кількість балів (відсотків) дорівнює 100,

- Кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 70 балам,

- Кількість балів по критерію «Умови оплати» дорівнює 10 балам,

- Кількість балів по критерію «Строк виконання робіт» дорівнює  10 балам,

4. Кількість балів по критерію «Термін гарантійного обслуговування» дорівнює 10 балам.

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно.

Оцінка пропозицій конкурсних тортів проводиться згідино з наступною методикою:

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції, ціна  якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 70, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

70 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна"..

2. Кількість балів за критерієм «Умови оплати» визначається наступним, чином. Пропозиції, термін відстрочки платежу якої найвигіднінгай {найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Розрахунок Терміну відстрочки платежу здійснюється після підписання договору, здати підписання вкту приймання виконання робіт,

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Pобчисл / Pmax * 10, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Рmax - найдовший термін відстрочки платежу;

Робчисл - термін відстрочки платежу, зазначений в пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 максимально можлива, кількість балів за критерієм «Умови оплати».

3. Кількість балів за критерієм Строк виконання визначаються наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, строк  виконання якої найвигідніші(найкоротший) присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Сmin / Собчисл * 10, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Сmin – найкортший термін виконання робіт;

Собчисл – термін виконання робіт пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Строк виконання»

4. Кількість балів за критерієм “ Термін гарантійного обслуговування” визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію “Термін гарантійного обслуговування ” у якої є найвигіднішим (найбільшим) , присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Побчисл  / П max* 10, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

П max - найвище значення за критерієм "Термін гарантійного обслуговування ";

Побчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

10 - максимально можлива кількість балів за критерієм " Термін гарантійного обслуговування ".

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм «Ціна» + кількість балів за критерієм «Умови оплати» + кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт» + кількість балів за критерієм «Термін гарантійного обслуговування».

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних юргів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос маг голова комітету з конкурсних торгів.

ДОДАТОК 5

ДОГОВІР

м.Хуст 						_________2015р.

I. Предмет договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором,  Виконавець зобов'язується виконати роботи із  Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст Лот №______________________ ___________________________  (далі Робота), відповідно обсягів визначених Замовником..

1.2. Найменування робіт  Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст  Лот №________ _______________________________.

II. Якість робіт

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику роботи, якість яких відповідає вимогам діючої нормативної документації та Законодавству України.

2.2. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для  виконання робіт, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та зазначеного договору про закупівлю робіт за державні кошти.

2.3. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.4. У випадку виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Виконавець  зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

2.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Виконавцеи допущених недоліків або про зупинення виконання робіт

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору є договірною і  становить _____________________гривень.

3.2. Замовник має право зменшити обсяги закупівель залежно від реальної наявності коштів.

3.3. Договірна ціна є твердою.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом  оплати Замовником після  пред'явлення  Учасником  акту виконаних робіт підписаного обома Сторонами протягом 10 банківських днів.

4.2. Розрахунки між сторонами здійснюються у безготівковій формі.

4.3.Замовник здійснює платежі за виконані роботи на підставі акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3), складених у відповідності з положеннями чинних ДБН і підписаних уповноваженими представниками сторін.

4.4. Акт виконаних робіт готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника одразу після виконання робіт. Уповноважений представник Замовника протягом трьох днів перевіряє реальність

4.5.Замовник має право перераховувати Виконавцю аванс в розмірі 30% вартості, річного обсягу робіт, що складає ___________ Виконавець зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для використання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом двох місяців після одержання авансу. По закінчення трьохмісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Замовник має право контролювати використання сум авансу і вимагати його дострокового повернення у разі нецільового використання

4.6. Кінцеві розрахунки між сторонами здійснюються до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

4.7. За роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні виконаних робіт, оплата проводиться після їх усунення

V. Терміни виконання робіт

5.1. Учасник розпочинає виконання робіт в 10-денний строк з дня підписання сторонами договору і повиннен завершити їх в строк до _____________року (з правом дострокового виконання).

5.2.Роботи вважаються виконаними після підписання уповноваженими представниками Сторін акту виконаних робіт.

5.3.. Терміни завершення робіт можуть бути продовжені у разі:

а) обставин непереборної сили;

б) невиконання Замовником своїх зобов'язань (відсутність фінансування, затримка у платежах, несвоєчасна передача будівельного майданчика, проектної документації тощо);

в) перегляду проектної документації;

5.4. Якщо водночас діє кілька різних обставин, кожна з яких може бути підставою для продовження термінів завершення робіт, таке рішення ухвалюється з урахуванням дії усіх обставин.

5.5. Для продовження термінів завершення робіт Виконавець зобов'язаний без затримки повідомити Замовника про появу обставин, які зумовлюють необхідність продовження, і подати обґрунтування нових термінів завершення та додаткових витрат, якщо такі необхідні.

Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтування Виконавця, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Виконавця.

5.6. Якщо відставання темпів виконання робіт допущено з вини Виконавця і становить більше 30 днів, Замовник може вимагати від Виконавця перегляду графіка виконання робіт і проведення заходів з усунення відставання.

Якщо відставання темпів виконання робіт з вини Виконаця становить більше 90 днів, Замовник має право ставити питання про розірвання Договору у передбаченому договірними умовами порядку.

5.7. Замовник у будь-який час може дати вказівку Виконацю зменшити темпи виконання усіх або частини робіт чи тимчасово припинити їх виконання

5.8. Перегляд термінів завершення виконання робіт оформляється додатковою угодою.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані роботи.

6.1.2. Приймати  надані роботи.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 10 (десяти) днів;

6.2.2. Контролювати  якість та строки  встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів,  зазначених розділі IV цього Договору.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити  надання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надану роботу;

6.4.2. На дострокове надання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець  має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це  Замовника у строк до 10 (десяти) днів;

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі  невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2 За даним договором Виконавець за порушення строку виконання договірних зобов’язань, передбаченого п. 4.5. даного Договору  – сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення.

7.5. Збитки завдані Замовнику  невиконанням або неналежним виконанням Договору підлягають відшкодуванню Виконавецем у повному обсязі.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна ).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються  Торгово – промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили  продовжується більше ніж 10 календарні дні, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до__________.

10.2.  Відповідно до ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» продовжується строк дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання  послуг  у  разі виникнення  документально  підтверджених об'єктивних обставин,  що спричинили таке продовження,  у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови,  що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.

10.2.Вразі неохідності дія даного договору може продовжуватись за згодою сторін, про що укладається додаткова угода.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1.Всі зміни та доповнення до даного Договору повинні бути здійсненні в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками Сторін. Здійсненні таким чином зміни та доповнення є невіємною частиною даного договору.

11.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" в редакції на момент укладення цього Договору.

11.3. Виконавець несе ризик знищення або пошкодження робіт з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку їх виконання до затвердження акта  приймання виконання робіт, за винятком перерахованих у п. 11.4. випадках. Виконавець несе також ризик знищення або пошкодження робіт з усунення вад, виявлених після підписання акта приймання виконання робіт, в межах гарантійного періоду.

11.4. Замовник несе ризик знищення або пошкодження робіт внаслідок:

обставин непереборної сили;

невиконання своїх договірних зобов'язань, що зумовили появу ризику;

інших об'єктивних обставин, які Виконавець не міг передбачити та не допустити.

11.5. Якщо будь-які втрати чи пошкодження робіт виникнуть внаслідок ризику Виконавця, він протягом узгоджених із Замовником термінів усуне їх за свій рахунок і забезпечить відповідність робіт умовам проекту.

11.6. У разі виникнення ризику знищення або пошкодження робіт, відповідальність за який несе Замовник, Виконавець без затримки має сповістити Замовника про його виникнення та можливі наслідки і, якщо це потрібно для збереження робіт, зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів.

Замовник без затримки повинен розглянути повідомлення Виконавця, прийняти відповідне рішення і сповістити про нього Виконавця. За необхідності він може запросити від Виконавця необхідні розрахунки та обґрунтування щодо продовження термінів завершення виконання робіт та/або договірної ціни і з їх урахуванням укласти з Виконавцем додаткову угоду про усунення наслідків ризику та відновлення робіт.

11.7. Страхування ризиків, відповідальність за виникнення яких несе Замовник, здійснюється Замовником за рахунок коштів, передбачених зведеним кошторисом.

Страхування ризиків, пов'язаних з діяльністю Виконавця, здійснюється за рахунок його власних коштів

11.8. Виконавець гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проекту :

  - будівельно-монтажні роботи – 10 років з моменту підписання Сторонами Акту приймання виконаних робіт;

  - матеріали – згідно гарантійного листа Виконавця.

Гарантійний термін експлуатації об'єкта починається з дати підписання сторонами акта про прийняття виконаних робіт і переривається на час, упродовж якого об'єкт не міг використовуватися внаслідок вад, відповідальність за які несе Виконавець.

11.9. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного терміну експлуатації об’єкта вад, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний без затримки сповістити  Виконавця і запросити його для складання відповідного акта з визначенням у ньому термінів усунення виявлених вад.

У разі відмови Виконавця  взяти участь у складанні акта Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати акт для усунення вад Виконавцю. Якщо Виконвець не забезпечить усунення у визначені терміни встановлених вад, Замовник може зробити це сам або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи та зазнаних збитків за рахунок  Виконавця.

11.10. Виконавець не нестиме відповідальність за вади об'єкта, виявлені внаслідок прорахунків проекту, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної його експлуатації, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого без участі Виконавця, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент прийняття об'єкта в експлуатацію, але не вказані в акті прийняття об'єкта в експлуатацію.

11.11. Виконвець для виконання робіт по даному договору має право укладати договори на виконання робіт, передбачених даним договором, із субпідрядними організаціями. При цьому Підрядник виступає перед Замовником Генеральним Підрядником, а перед Субпідрядниками – Замовником.

XII. Додатки до договору

12.1.Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1 Протокол погодження договірної ціни.

Додаток №2 Календарний план робіт.

XIII. Місцезнаходження та банківські

реквізити сторін

ДОДАТОК№6

Т Е Х Н І Ч Н Е З А В Д А Н Н Я

Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст:

Лот №1 Реконструкція  ділянки  міського  водопроводу по вул.  Грицака   в м. Хуст

(Коригування  проекту)

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,36893 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,4099 |
| 3 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,2989 |
| 4 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 1,95 |
| 5 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,397 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10см пiд трубопроводи | 10м3 | 2,989 |
| 7 | Е1-166-2 | Улаштування засипки трубопроводів пiском Н=41 | 100м3 | 1,2502 |
| 8 | С1421-10634 варіант 1 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 125,02 |
| 9 | Е1-18-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,19897 |
| 10 | С311-10 варіант 2 | Перевезення грунту до 10 км | т | 298,455 |
| 11 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,19897 |
| 12 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,28084 |
| 13 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 2,8084 |
| 14 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,427 |
| 15 | С113-1360 варіант 2 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 мм | м | 431,27 |
| 16 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,003 |
| 17 | С113-1357 варіант 1 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 63х3,8 мм | м | 3 |
| 18 | ЕН22-8-6 | Прокладання футляру з стальних водопровідних труб, діаметр 219х6,0 мм | 1000м | 0,006 |
| 19 | С113-190 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 6 |
| 20 | ЕН22-47-1 прим. | Протягування в футляр стальних труб дiаметром 110 мм | 100м | 0,06 |
| 21 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 1500 мм | 10м3 | 0,635 |
| 22 | К585521- Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 23 | К585521- Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 24 | К585521- Л007 варіант 1 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 25 | К585521- Л039 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 26 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 5 |
| 27 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,3 |
| 28 | С113-1013 варіант 2 | Колiна (С-601) з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. короткі для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 5 |
| 29 | С113-1307 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-904) дiам. 110 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 3 |
| 30 | С113-1304 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-901) дiам. 63 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 5 |
| 31 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,6 |
| 32 | С113-1138 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-204) з полiетилену дiам. 110 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 1 |
| 33 | С113-1178 варіант 1 | Різносторонні трiйники довгі (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 5 |
| 34 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах діаметром 100 мм | шт | 3 |
| 35 | С130-986 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 3 |
| 36 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 50 мм | шт | 10 |
| 37 | С130-983 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 10 |
| 38 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 5 |
| 39 | С1630-1766 варіант 2 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 50 мм | шт | 5 |
| 40 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 1 |
| 41 | С1630-3 варіант 3 | Гiдранти пожежнi з підставкою | шт | 1 |
| 42 | Е18-15-1 к=0,25 | Установлення гребiнок діаметром 50 мм | шт | 5 |
| 43 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 110 мм | 1000м | 0,427 |
| 44 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 110 мм | шт | 2 |

Лот №2 Реконструкція  ділянки  міського  водопроводу по вул.  Зоряна  в м.  Хуст

(Коригування  проекту)

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,57456 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,6384 |
| 3 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,4655 |
| 4 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 0,833 |
| 5 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,21 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10см пiд трубопроводи | 10м3 | 4,655 |
| 7 | Е1-166-2 | Улаштування засипки трубопроводів пiском Н=41 | 100м3 | 1,947 |
| 8 | Е1-18-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,32508 |
| 9 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 487,62 |
| 10 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,32508 |
| 11 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,43735 |
| 12 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 4,3735 |
| 13 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,665 |
| 14 | С113-1360 варіант 2 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 мм | м | 671,65 |
| 15 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,004 |
| 16 | С113-1357 варіант 2 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 63х3,8 мм | м | 4 |
| 17 | ЕН22-8-6 | Прокладання футляру з стальних водопровідних труб, діаметр 219х6,0 мм | 1000м | 0,006 |
| 18 | С113-190 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 6 |
| 19 | ЕН22-47-1 прим. | Протягування в футляр п/е труб дiаметром 110 мм | 100м | 0,06 |
| 20 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 2000 мм | 10м3 | 0,597 |
| 21 | К585521- Л050 варіант 1 | Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 22 | К585521- Л011 варіант 1 | Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 23 | К585521- Л010 варіант 1 | Кiльця КС20.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 24 | К585521- Л041 варіант 2 | Плити покриття 1ПП20-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 25 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 3 |
| 26 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 1500 мм | 10м3 | 0,635 |
| 27 | К585521- Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 28 | К585521- Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 29 | К585521- Л007 варіант 1 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 30 | К585521- Л039 варіант 1 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 31 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 5 |
| 32 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 2,7 |
| 33 | С113-1013 варіант 1 | Колiна (С-601) з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. короткі для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 8 |
| 34 | С113-1307 варіант 2 | Буртовi втулки довгі (С-904) дiам. 110 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 11 |
| 35 | С113-1304 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-901) дiам. 63 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 8 |
| 36 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,7 |
| 37 | С113-1138 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-204) з полiетилену дiам. 110 мм для трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 9 |
| 38 | С113-1178 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 8 |
| 39 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 100 мм | шт | 19 |
| 40 | С130-986 варіант 1 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 19 |
| 41 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 50 мм | шт | 16 |
| 42 | С130-983 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 16 |
| 43 | ЕН22-36-2 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 8 |
| 44 | С1630-1768 варіант 3 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 100 мм | шт | 8 |
| 45 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 8 |
| 46 | С1630-1766 варіант 3 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 50 мм | шт | 8 |
| 47 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 2 |
| 48 | С1630-3 варіант 3 | Гiдранти пожежнi з підставкою | шт | 2 |
| 49 | Е18-15-1 | Установлення гребiнок дiаметр 50 мм | шт | 8 |
| 50 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 110 мм | 1000м | 0,665 |
| 51 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 110 мм | шт | 2 |

Лот №3 Реконструкція  ділянки  міського  водопроводу по вул.  М. Колодзінського   в  м. Хуст

(Коригування проекту)

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,2039 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,2266 |
| 3 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,1652 |
| 4 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 1,2 |
| 5 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,24 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10 см пiд трубопроводи | 10м3 | 1,652 |
| 7 | Е1-166-2 | Улаштування засипки трубопроводів пiском Н=41 | 100м3 | 0,691 |
| 8 | Е1-18-6 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,11186 |
| 9 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 167,79 |
| 10 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,11186 |
| 11 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,15522 |
| 12 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 1,5522 |
| 13 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,236 |
| 14 | С113-1360 варіант 4 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 мм | м | 238,36 |
| 15 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,002 |
| 16 | С113-1357 варіант 4 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 63х3,8 мм | м | 2 |
| 17 | ЕН22-8-6 | Прокладання футляру з стальних водопровідних труб, діаметр 219х6,0 мм | 1000м | 0,003 |
| 18 | С113-190 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 3 |
| 19 | ЕН22-47-1 прим. | Протягування в футляр стальних труб дiаметром 110 мм | 100м | 0,03 |
| 20 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 1500 мм | 10м3 | 0,381 |
| 21 | К585521- Л049 варіант 2 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 22 | К585521- Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 23 | К585521- Л007 варіант 1 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 24 | К585521- Л039 варіант 1 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 3 |
| 25 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 3 |
| 26 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,8 |
| 27 | С113-1013 варіант 2 | Колiна (С-601) з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. короткі для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 3 |
| 28 | С113-1307 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-904) дiам. 110 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 2 |
| 29 | С113-1304 варіант 2 | Буртовi втулки довгі (С-901) дiам. 63 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 3 |
| 30 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,9 |
| 31 | С113-1138 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-204) з полiетилену дiам. 110 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 1 |
| 32 | С113-1178 варіант 1 | Різносторонні трiйники довгі (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 3 |
| 33 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах діаметром 100 мм | шт | 2 |
| 34 | С130-986 варіант 2 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 2 |
| 35 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 50 мм | шт | 6 |
| 36 | С130-983 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 6 |
| 37 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 3 |
| 38 | С1630-1766 варіант 3 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 50 мм | шт | 3 |
| 39 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 1 |
| 40 | С1630-3 варіант 3 | Гiдранти пожежнi з підставкою | шт | 1 |
| 41 | Е18-15-1 к=0,25 | Установлення гребiнок діаметром 50 мм | шт | 3 |
| 42 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 110 мм | 1000м | 0,236 |
| 43 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 110 мм | шт | 2 |

Лот №4 Реконструкція  ділянки  міського  водопроводу по вул.  Лизанця  в м.  Хуст

(Коригування  проекту)

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,4199 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,4666 |
| 3 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,3402 |
| 4 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 1,922 |
| 5 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,412 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10см пiд трубопроводи | 10м3 | 3,402 |
| 7 | Е1-166-2 | Засипка вручну трубопроводів піском н=41 см | 100м3 | 1,423 |
| 8 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 149,415 |
| 9 | Е1-18-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,23344 |
| 10 | С311-10 варіант 2 | Перевезення грунту до 10 км | т | 350 |
| 11 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,23344 |
| 12 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,31964 |
| 13 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 3,1964 |
| 14 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,486 |
| 15 | С113-1360 варіант 3 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 мм | м | 490,86 |
| 16 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,003 |
| 17 | С113-1357 варіант 3 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 63х3,8 мм | м | 3 |
| 18 | ЕН22-8-6 | Прокладання футляру з стальних водопровідних труб, діаметр 219х6,0 мм | 1000м | 0,008 |
| 19 | С113-190 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 8 |
| 20 | ЕН22-47-1 прим. | Протягування в футляр п/е труб дiаметром 110 мм | 100м | 0,08 |
| 21 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 2000 мм | 10м3 | 0,199 |
| 22 | К585521- Л050 варіант 1 | Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 23 | К585521- Л011 варіант 1 | Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 24 | К585521- Л010 варіант 2 | Кiльця КС20.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 25 | К585521- Л041 варіант 2 | Плити покриття 1ПП20-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 26 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 1 |
| 27 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 1500 мм | 10м3 | 0,635 |
| 28 | К585521- Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 29 | К585521- Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 30 | К585521- Л007 варіант 1 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 31 | К585521- Л039 варіант 1 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 32 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 5 |
| 33 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,9 |
| 34 | С113-1013 варіант 1 | Колiна (С-601) з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. короткі для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 6 |
| 35 | С113-1307 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-904) дiам. 110 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 7 |
| 36 | С113-1304 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-901) дiам. 63 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 6 |
| 37 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,9 |
| 38 | С113-1138 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-204) з полiетилену дiам. 110 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 3 |
| 39 | С113-1178 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 6 |
| 40 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 100 мм | шт | 6 |
| 41 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 50 мм | шт | 12 |
| 42 | С130-986 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 6 |
| 43 | С130-983 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 12 |
| 44 | ЕН22-36-2 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 2 |
| 45 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 6 |
| 46 | С1630-1768 варіант 2 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 100 мм | шт | 2 |
| 47 | С1630-1766 варіант 2 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 50 мм | шт | 6 |
| 48 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 2 |
| 49 | С1630-3 варіант 2 | Гiдранти пожежнi з підставкою | шт | 2 |
| 50 | Е18-15-1 | Установлення гребiнок дiаметр 50 мм | шт | 6 |
| 51 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 110 мм | 1000м | 0,486 |
| 52 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 110 мм | шт | 2 |

Лот №5 Реконструкція  ділянки  міського  водопроводу по вул.  Мічуріна  в м.   Хуст

(Коригування  проекту)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,2592 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,288 |
| 3 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,21 |
| 4 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 1,333 |
| 5 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,376 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10см пiд трубопроводи | 10м3 | 2,1 |
| 7 | Е1-166-2 | Улаштування засипки трубопроводів пiском Н=41 | 100м3 | 0,8784 |
| 8 | Е1-18-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,15169 |
| 9 | С311-10 варіант 3 | Перевезення грунту до 10 км | т | 227,535 |
| 10 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,15169 |
| 11 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,19731 |
| 12 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 1,9731 |
| 13 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,3 |
| 14 | С113-1360 варіант 3 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 мм | м | 303 |
| 15 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,003 |
| 16 | С113-1357 варіант 1 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 63х3,8 мм | м | 3 |
| 17 | ЕН22-8-6 | Прокладання футляру з стальних водопровідних труб, діаметр 219х6,0 мм | 1000м | 0,006 |
| 18 | С113-190 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 6 |
| 19 | ЕН22-47-1 прим. | Протягування в футляр п/е труб дiаметром 110 мм | 100м | 0,06 |
| 20 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 1500 мм | 10м3 | 0,635 |
| 21 | К585521- Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 22 | К585521- Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 23 | К585521- Л007 варіант 1 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 24 | К585521- Л039 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 25 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 5 |
| 26 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,5 |
| 27 | С113-1013 варіант 1 | Колiна (С-601) з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. короткі для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 5 |
| 28 | С113-1307 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-904) дiам. 110 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 5 |
| 29 | С113-1304 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-901) дiам. 63 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 5 |
| 30 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,7 |
| 31 | С113-1138 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-204) з полiетилену дiам. 110 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 2 |
| 32 | С113-1178 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 5 |
| 33 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 100 мм | шт | 5 |
| 34 | С130-986 варіант 1 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 5 |
| 35 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 50 мм | шт | 10 |
| 36 | С130-983 варіант 1 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 10 |
| 37 | ЕН22-36-2 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 2 |
| 38 | С1630-1768 варіант 4 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 100 мм | шт | 2 |
| 39 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 5 |
| 40 | С1630-1766 варіант 3 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 50 мм | шт | 5 |
| 41 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 1 |
| 42 | С1630-3 варіант 3 | Гiдранти пожежнi з підставкою | шт | 1 |
| 43 | Е18-15-1 | Установлення гребiнок дiаметр 50 мм | шт | 5 |
| 44 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 110 мм | 1000м | 0,3 |
| 45 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 110 мм | шт | 2 |

Лот №6 Реконструкція ділянки міського водопроводу по вул. Панькевича в м. Хуст

(Коригування проекту)

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,36806 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,409 |
| 3 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,2982 |
| 4 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 1,782 |
| 5 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,368 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10см пiд трубопроводи | 10м3 | 2,982 |
| 7 | Е1-166-2 | Улаштування засипки трубопроводів пiском Н=41 | 100м3 | 1,2473 |
| 8 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 124,73 |
| 9 | Е1-18-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,2066 |
| 10 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 309,9 |
| 11 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,2066 |
| 12 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,28018 |
| 13 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 2,8018 |
| 14 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,426 |
| 15 | С113-1360 варіант 1 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 110х6,6 мм | м | 430,26 |
| 16 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,003 |
| 17 | С113-1357 варіант 1 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 63х3,8 мм | м | 3 |
| 18 | ЕН22-8-6 | Прокладання футляру з стальних водопровідних труб, діаметр 219х6,0 мм | 1000м | 0,008 |
| 19 | С113-190 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 8 |
| 20 | ЕН22-47-1 прим. | Протягування в футляр стальних труб дiаметром 110 мм | 100м | 0,08 |
| 21 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 1500 мм | 10м3 | 0,762 |
| 22 | К585521- Л049 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 6 |
| 23 | К585521- Л008 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 6 |
| 24 | К585521- Л007 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 6 |
| 25 | К585521- Л039 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 6 |
| 26 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 6 |
| 27 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 1,7 |
| 28 | С113-1013 варіант 1 | Колiна (С-601) з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. короткі для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 6 |
| 29 | С113-1307 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-904) дiам. 110 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 5 |
| 30 | С113-1304 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-901) дiам. 63 мм для поліетиленових трубопроводів, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 6 |
| 31 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,8 |
| 32 | С113-1138 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-204) з полiетилену дiам. 110 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 2 |
| 33 | С113-1178 варіант 1 | Різносторонні трiйники довгі (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 6 |
| 34 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах діаметром 100 мм | шт | 5 |
| 35 | С130-986 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 5 |
| 36 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 50 мм | шт | 12 |
| 37 | С130-983 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 12 |
| 38 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 6 |
| 39 | С1630-1766 варіант 2 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 50 мм | шт | 6 |
| 40 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 2 |
| 41 | С1630-3 варіант 2 | Гiдранти пожежнi з підставкою | шт | 2 |
| 42 | Е18-15-1 к=0,25 | Установлення гребiнок діаметром 50 мм | шт | 6 |
| 43 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 110 мм | 1000м | 0,426 |
| 44 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 110 мм | шт | 2 |

Лот №7 Реконструкція  ділянки  міського  водопроводу по вул.  Пирогова  в м. Хуст

(Коригування  проекту)

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-13-6 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,0282 |
| 2 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,1141 |
| 3 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 1,449 |
| 4 | Е1-18-6 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,01268 |
| 5 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10см пiд трубопроводи | 10м3 | 2,38 |
| 6 | Е1-166-2 | Улаштування засипки трубопроводів пiском Н=41 | 100м3 | 1,027 |
| 7 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 102,7 |
| 8 | Е1-18-6 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,1288 |
| 9 | С311-10 варіант 1 | Перевезення грунту до 10 км | т | 193,2 |
| 10 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,1288 |
| 11 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,1845 |
| 12 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 1,08 |
| 13 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,07 |
| 14 | ЕН22-11-5 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,098 |
| 15 | С113-1383 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 160х9,5 мм | м | 98 |
| 16 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,206 |
| 17 | С113-1360 варіант 1 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х10 мм | м | 206 |
| 18 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,036 |
| 19 | С113-1357 варіант 1 | Труби полiетиленовi високої густини HDPE класу ПЕ-100 T-PN 10(SDR-17) для транспортування води, зовнiшнiй дiаметр 63х3,8 мм | м | 36 |
| 20 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 4,2 |
| 21 | С113-1320 | Буртовi втулки короткi (С-1004) дiам. 110 мм для полiетиленових трубопроводiв, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 8 |
| 22 | С113-1317 | Буртовi втулки короткi (С-1001) дiам. 63 мм для полiетиленових трубопроводiв, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 11 |
| 23 | С113-1228 варіант 1 | Перехiд ПЕ дiам. 110/63 мм | шт | 1 |
| 24 | С113-1003 варіант 1 | Колiна (С-604) з полiетилену дiам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 12 |
| 25 | С113-1016 варіант 1 | Колiна (С-804) з полiетилену дiам. 110 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 2 |
| 26 | С113-1000 варіант 1 | Колiна (С-601) з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 6 |
| 27 | С113-1013 варіант 2 | Колiна з полiетилену дiам. 63 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 2 |
| 28 | ЕН22-34-2 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,7 |
| 29 | С113-1323 | Буртовi втулки короткi (С-1007) дiам. 160 мм для полiетиленових трубопроводiв, з'єднання методом "стикове зварювання" | шт | 3 |
| 30 | С113-1235 варіант 1 | Перехiдники ПЕ дiам. 160/110 мм | шт | 1 |
| 31 | С113-1234 варіант 1 | Перехiд ПЕ дiам. 160/63 мм | шт | 1 |
| 32 | С113-999 варіант 1 | Колiна (С-807)з полiетилену дiам. 160 мм /45 град. | шт | 2 |
| 33 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,6 |
| 34 | С113-1125 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники з полiетилену дiам. 110 мм (С-104) для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 3 |
| 35 | С113-1178 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 3 |
| 36 | ЕН22-34-11 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,3 |
| 37 | С113-1141 варіант 2 | Рiвностороннi трiйники довгi (С-207) з полiетилену дiам. 160х160х160 мм для газових трубопроводiв, з'єднання стикове зварювання | шт | 1 |
| 38 | С113-1141 варіант 3 | Рiвностороннi трiйники полiетилену дiам. 160х110мм | шт | 2 |
| 39 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 1 |
| 40 | С1630-3 варіант 2 | Гiдранти пожежнi з підставкою | шт | 1 |
| 41 | ЕН22-40-5 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 150 мм | шт | 4 |
| 42 | С130-988 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 150 мм | шт | 4 |
| 43 | ЕН22-36-2 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 7 |
| 44 | С1630-1768 варіант 2 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 100 мм | шт | 7 |
| 45 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 100 мм | шт | 11 |
| 46 | С130-986 варіант 1 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 11 |
| 47 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 8 |
| 48 | С1630-1766 варіант 2 | Засувки TIS прорезинені, діаметром 50 мм | шт | 8 |
| 49 | С1545-48 варіант 1 | Заглушка сталева ф 50 мм | шт | 2 |
| 50 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 50 мм | шт | 13 |
| 51 | С130-983 варіант 1 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 13 |
| 52 | ЕН22-8-6 | Прокладання футляру з стальних водопровідних труб, діаметр 219х6,0 мм | 1000м | 0,028 |
| 53 | С113-190 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 28 |
| 54 | ЕН22-38-4 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 150 мм | шт | 4 |
|  |  | Колодязі |  |  |
| 55 | Е1-18-6 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,017 |
| 56 | С311-10 варіант 1 | Перевезення грунту до 10 км | т | 25,5 |
| 57 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,017 |
| 58 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 2000 мм | 10м3 | 0,263 |
| 59 | К585521- Л050 | Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 60 | К585521- Л011 | Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 2 |
| 61 | К585521- Л010 | Кiльця КС20.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 2 |
| 62 | К585521- Л041 | Плити покриття 1ПП20-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 63 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 2 |
| 64 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах діаметром 1500 мм | 10м3 | 0,296 |
| 65 | К585521- Л049 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 66 | К585521- Л008 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 67 | К585521- Л007 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 68 | К585521- Л039 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 69 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 1 |

Лот №8 Реконструкція ділянки  міського водопроводу по вул. Пирогова-Сидоряка в м. Хуст

(Коригування проекту

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-18-6 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,601 |
| 2 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 1051,75 |
| 3 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,601 |
| 4 | Е1-12-14 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,204 |
| 5 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,8 |
| 6 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 3,35 |
| 7 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,675 |
| 8 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=15 см пiд трубопроводи | 10м3 | 4,59 |
| 9 | ЕН22-11-5 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,37 |
| 10 | С113-1363 варіант 2 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 80 Т- РN10(SDR11), зовнiшнiй дiаметр 160х14,6 мм | м | 373,7 |
| 11 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах | 10м3 | 1,052 |
| 12 | К585521- Л050 варіант 1 | Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |
| 13 | К585521- Л011 варіант 1 | Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 4 |
| 14 | К585521- Л027 варіант 1 | Кiльця КС20.9Б залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 4 |
| 15 | К585521- Л041 варіант 1 | Плити покриття 1ПП20-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |
| 16 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 4 |
| 17 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах | 10м3 | 0,74 |
| 18 | К585521- Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 19 | К585521- Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 20 | К585521- Л018 варіант 1 | Кiльця КС15.9А залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |
| 21 | К585521- Л039 варіант 1 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |
| 22 | С113-754 варіант 2 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 5 |
| 23 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,5 |
| 24 | С113-1307 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-904)дiам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 5 |
| 25 | ЕН22-34-2 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,3 |
| 26 | С113-1310 варіант 1 | Буртовi втулки дiам. 160 мм (С-907)для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 3 |
| 27 | ЕН22-34-11 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 160 мм | 10 шт | 1,3 |
| 28 | С113-1128 варіант 1 | Рiвностороннi трiйники з полiетилену дiам. 160 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 29 | С113-1186 варіант 1 | Трiйники редукційні з полiетилену дiам. 160/110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 3 |
| 30 | С113-1183 варіант 1 | Трiйники редукційні з полiетилену дiам. 160/63 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 9 |
| 31 | ЕН22-40-5 | Приварювання фланцiв на політиленових трубах дiаметром 150 мм | шт | 4 |
| 32 | С130-986 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 4 |
| 33 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв до сталевих трубопроводiв дiаметром 100 мм | шт | 5 |
| 34 | С130-986 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 5 |
| 35 | ЕН22-36-3 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 150 мм | шт | 2 |
| 36 | С1630-1538 варіант 2 | Засувки клиновi фланцевi або розтрубнi з невисувним шпiнделем ВКЗ для води, тиск 1МПа [10 кгс/см2], дiаметр 150 мм | шт | 2 |
| 37 | ЕН22-36-2 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 2 |
| 38 | С1630-1537 варіант 1 | Засувки клиновi фланцевi з невисувним шпiнделем для води, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 2 |
| 39 | ЕН22-37-3 | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 1 |
| 40 | Е18-15-1 | Установлення гребiнок пароводорозподiльних зi стальних труб, зовнiшнiй дiаметр корпуса 108 мм | шт | 9 |
| 41 | ЕН22-31-5 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 150 мм | 1000м | 0,37 |
| 42 | ЕН22-38-4 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 150 мм | шт | 2 |
| 43 | С113-173 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 3,2 мм | м | 0,5 |
| 44 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 100 мм | шт | 2 |
| 45 | Е6-20-1 | Улаштування засипки трубопроводів пiском н=34см | 100м3 | 1,068 |
| 46 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,284 |
| 47 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 2,84 |
|  |  | Відновлення дорожнього покриття |  |  |
| 48 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-гравiйної сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,481 |
| 49 | Е27-21-5 к=2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,962 |
| 50 | Е27-22-1 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 1000м2 | 0,481 |
| 51 | Е27-22-4 к=5(до обєму) | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати | 1000м2 | -2,405 |
| 52 | Е27-30-1 | Улаштування одношарового щебеневого покриття товщиною 15 см при укочуваннi щебеню з границею мiцностi на стиск понад 68,6 до 98,1 МПа [понад 700 до 1000 кгс/см2] | 1000м2 | 0,481 |
| 53 | Е27-30-4 к=5(до обєму) | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-30-1, 27-30-2, 27-30-3 додавати або виключати | 1000м2 | -2,405 |

Лот №9 Реконструкція  ділянки  міського  водопроводу по вул.  Симоненка   в м.  Хуст

(Корегування  проекту)

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е1-13-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,10541 |
| 2 | Е1-164-3 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,1171 |
| 3 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0854 |
| 4 | Е1-173-1 | Водовiдлив iз траншей | 100м3 | 0,6854 |
| 5 | Е1-173-2 | Водовiдлив iз котлованiв | 100м3 | 0,1612 |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи Н=10 см пiд трубопроводи | 10м3 | 0,854 |
| 7 | Е1-166-2 | Улаштування засипки трубопроводів пiском Н=41 | 100м3 | 0,3572 |
| 8 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 35,72 |
| 9 | Е1-18-6 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 3 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,05342 |
| 10 | С311-10 варіант 1 | Перевезення грунту до 10 км | т | 80,13 |
| 11 | Е1-20-2 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3 | 1000м3 | 0,05342 |
| 12 | Е1-27-3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 0,08024 |
| 13 | Е1-134-2 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 3, 4 | 100м3 | 0,8024 |
| 14 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,122 |
| 15 | С113-1360 варіант 2 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 110х10 мм | м | 123,22 |
| 16 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,001 |
| 17 | С113-1357 варіант 1 | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнiшнiй дiаметр 63х5,8 мм | м | 1 |
| 18 | ЕН22-8-6 | Укладання стальних водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 200 мм | 1000м | 0,002 |
| 19 | С113-190 варіант 1 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 2 |
| 20 | ЕН22-47-1 | Протягування в футляр п/е труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,02 |
| 21 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах | 10м3 | 0,127 |
| 22 | К585521- Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 23 | К585521- Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 24 | К585521- Л007 варіант 1 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 1 |
| 25 | К585521- Л039 варіант 1 | Плити покриття 3ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |
| 26 | С113-754 варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 1 |
| 27 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,5 |
| 28 | С113-1000 варіант 2 | Колiна (С-601)з полiетилену дiам. 63 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 29 | С113-1307 варіант 1 | Буртовi втулки довгі (С-904)дiам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 3 |
| 30 | С113-1304 варіант 2 | Буртовi втулки довгі (С-901)дiам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 1 |
| 31 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |
| 32 | С113-1178 варіант 1 | Різносторонні трiйники довгі (С-407) з полiетилену дiам. 110/63 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 33 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 100 мм | шт | 3 |
| 34 | С130-986 варіант 1 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 3 |
| 35 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланцiв на поліетиленових трубах дiаметром 50 мм | шт | 2 |
| 36 | С130-983 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |
| 37 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 1 |
| 38 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 1 |
| 39 | С1630-1766 варіант 3 | Засувки ТІS прорезинені , дiаметр 50 мм | шт | 1 |
| 40 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцiєю трубопроводiв дiаметром 100 мм | 1000м | 0,122 |
| 41 | ЕН22-38-3 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 100 мм | шт | 2 |

Лот №10Реконструкція водопровідної мережі по вул.І.Франка, вул.Червонодеревників від камерипо вуо О.Вишні до  ВК по вул.Ломоносова у м.Хуст (коригування)

| № п/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кільість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Розділ 1. Підготовчі роботи |  |  |
| 1 | Е1-191-2 | вул.Ломоносова ПК 7+30-ПК10+80 Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см | 100шт | 0,37 |
| 2 | Е1-193-2 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см | 100шт | 0,26 |
| 3 | Е1-193-3 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см | 100шт | 0,11 |
| 4 | Е1-197-1 | Корчування пнів у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см | 100 пнів | 0,37 |
| 5 | Е1 -200-1 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | 100 пнів | 0,37 |
| 6 | Е1-202-1 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | 100 шт | 0,37 |
| 7 | Е1-202-3 к=19 | Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см | 100 шт | 0,37 |
| 8 | Е27-18-4 | ПК0+000-ПК7+30 ПК10+80-ПК11+20 Розбирання асфальтобетонного покриття Н=5см | 100мЗ | 0,73323 |
| 9 | Е27-18-3 | Розбирання чорного щебеневої основи Н=5см | 100мЗ | 0,8147 |
| 10 | Е27-18-2 | Розбирання щебеневої основи Н=20см | 100мЗ | 3,2536 |
| 11 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу 3 ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 2 (розібраний дорожній одяг) | 1000мЗ | 0,48015 |
| 12 | С311-8-М | Перевезення сміття до 8 км | т | 768,24 |
|  |  | Мережі водопроводу |  |  |
| 13 | Е1-18-5 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ | 1000мЗ | 1,3738 |
| 14 | С311-8 | Перевезення грунту до 8 км | т | 2404,15 |
| 15 | Е1-20-2 | Робота на відвалі, група грунтів 2-3 | 1000мЗ | 1,3738 |
| 16 | Е1-13-5 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 /в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ | 1000мЗ | 0,4342 |
| 17 | Е1-164-3 тех.ч. п.1.3.178 к=1,2 | Доробка грунту вручнув траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 3, що сильно налипає на інструменти | 100мЗ | 1,47 |
| 18 | Е1-173-1 | Водовідлив із траншей | 100мЗ | 0,72 |
| 19 | Е1-173-2 | Водовідлив із котлованів під колодці | 100мЗ | 0,168 |
| 20 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи Н=15см під трубопроводи | 10мЗ | 2,951 |
| 21 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи И=16см під трубопроводи | 10мЗ | 11,925 |
| 22 | Е23-1-1 | Улаштування піщаної основи Н=18см під трубопроводи | 10мЗ | 3,317 |
| 23 | ЕН22-8-8 | Укладання стальних водопровідних труб (кожух), діаметр труб 300 мм | 1000м | 0,009 |
| 24 | С113-199 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм | м | 9 |
| 25 | ЕН22-15-8 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм | 1000м | 0,009 |
| 26 | ЕН22-47-1 | Протягування в футляр труб діаметром 100 мм | 100м | 0,09 |
| 27 | ЕН22-8-10 | Укладання стальних водопровідних труб (кожух), діаметр труб 400 мм | 1000м | 0,046 |
| 28 | С113-214 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 4 мм | м | 46 |
| 29 | ЕН22-15-10 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм | 1000м | 0,046 |
| ЗО | ЕН22-47-3 | Протягування в футляр труб діаметром 200 мм | 100м | 0,46 |
| 31 | ЕН22-8-11 | Укладання стальних водопровідних труб , діаметр труб 500 мм (кожух) | 1000м | 0,04 |
| 32 | С113-224 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та ношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 4 мм | м | 40 |
| 33 | ЕН22-15-11 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм | 1000м | 0,04 |
| 34 | ЕН22-47-5 | Протягування у футляр стальних труб діаметром 300 мм | 100м | 0,4 |
| 35 | ЕН22-8-5 | Укладання стальних водопровідних труб ,діаметр труб 150 мм (кожух) | 1000м | 0,12 |
| 36 | С113-24 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,15 мм | м | 120 |
| 37 | ЕН22-15-5 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм | 1000м | 0,12 |
| 38 | ЕН22-47-1 | Протягування в футляр труб діаметром 100 мм | 100м | 1,2 |
| 39 | Е16-30-3 | Зароблення кінців футлярів , діаметр труб до 300 мм | сальник | 2 |
| 40 | Е16-30-4 | Зароблення кінців футляра, діаметр труб до 500 мм | сальник | 12 |
| 41 | Е16-30-2 | Зароблення кінців футляра, діаметр труб до 200 мм | сальник | 24 |
| 42 | ЕН22-11-8 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,182 |
| 43 | С113-1370 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6Mna), зовнішній діаметр 315x28,6 мм | м | 224,22 |
| 44 | ЕН22-11-6 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,864 |
| 45 | С113-1365 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 ЗОР-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 200x18,2 мм | м | 906,98 |
| 46 | ЕН22-11-5 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,016 |
| 47 | С113-1363 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 ЗОРМ1(1,6МПа), зовнішній діаметр 160x14,6 мм | м | 28,28 |
| 48 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,194 |
| 49 | С113-1360 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 3013-11(1,бМПа), зовнішній діаметр 110x10 мм | м | 195,94 |
| 50 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,009 |
| 51 | С113-1357 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 ЗОК-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x5,8 мм | м | 18,18 |
| 52 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах діаметром 2000мм | ЮмЗ | 1,326 |
| 53 | К585521- Л050 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 6 |
| 54 | К585521- Л011 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 6 |
| 55 | К585521- Л027 варіант 1 | Кільця КС20.9А залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 6 |
| 56 | К585521- Л041 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 6 |
| 57 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 6 |
| 58 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих грунтах діаметром 1500мм | 10мЗ | 3,128 |
| 59 | К585521- Л049 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 23 |
| 60 | К585521- Л008 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 23 |
| 61 | К585521- Л018 | Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 23 |
| 62 | К585521- Л039 | Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 23 |
| 63 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 23 |
| 64 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100мЗ | 0,0047 |
| 65 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, мЗ, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100мЗ | 0,0047 |
| 66 | С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | мЗ | 0,4794 |
| 67 | ЕН22-34-14 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 315 мм | 10 шт | 0,6 |
| 68 | &С113- 1166-3 | Різносторонні трійники короткі з поліетилену діам. 315/160 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 2 |
| 69 | &С113- 1164-2 | Різносторонні трійники короткі (С-317) 3 поліетилену діам. 315/63мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 4 |
| 70 | ЕН22-34-12 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм | 10 шт | 3,6 |
| 71 | С113-1164 | Різносторонні трійники короткі (С-317) 3 поліетилену діам. 200/63 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 22 |
| 72 | С113-1166 | Різносторонні трійники короткі (С-319) 3 поліетилену діам. 200/110 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 11 |
| 73 | С113-1165 | Різносторонні трійники короткі (С-318) 3 поліетилену діам. 200/90 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 1 |
| 74 | С113-1130 | Рівносторонні трійники з поліетилену діам. 200 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 2 |
| 75 | ЕН22-34-11 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,1 |
| 76 | С113-1186 | Трійники редукційні з поліетилену діам. 160/110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 77 | ЕН22-34-10 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,5 |
| 78 | С113-1176 | Трійники редукційні з поліетилену діам. 90/63 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 79 | С113-1178 | Трійники редукційні з поліетилену діам. 110/63 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 3 |
| 80 | С113-1125 | Рівносторонні трійники з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 81 | ЕН22-34-5 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм | 10 шт | 0,1 |
| 82 | С113-1246 варіант 1 | Перехідники редукційні (С-1126)з поліетилену діам. 315/200 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 1 |
| 83 | ЕН22-34-2 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | 10 шт | 0,2 |
| 84 | С113-1235 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 85 | С113-1310 | Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 1 |
| 86 | ЕН22-34-3 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | 10 шт | 0,4 |
| 87 | &С113- 1240-1 | Перехідники редукційні (С-1120) з поліетилену діам. 200/110 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 1 |
| 88 | &С113- 1246-3 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 200/90 мм для газових трубопроводів, з'єднання стикове зварювання | шт | 1 |
| 89 | С113-1312 | Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 1 |
| 90 | С113-1008 | Коліна з поліетилену діам. 200 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 91 | ЕН22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відведень, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 7,3 |
| 92 | С113-1307 | Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 15 |
| 93 | С113-1304 | Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 2 |
| 94 | С113-1306 | Буртові втулки діам. 90 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 3 |
| 95 | С113-1002 | Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 1 |
| 96 | С113-1013 | Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 26 |
| 97 | С113-1265 | Затички з поліетилену діам. 63 мм для зварювання ПЕ труб "Встик" | шт | 26 |
| 98 | ЕН22-40-6 | Приварювання фланців до трубопроводів діаметром 200 мм | шт | 2 |
| 99 | С130-989 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 2 |
| 100 | ЕН22-40-5 | Приварювання фланців до трубопроводів діаметром 150 мм | шт | 1 |
| 101 | С130-988 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 1 |
| 102 | ЕН22-40-3 | Приварювання фланців до трубопроводів діаметром 100 мм | шт | 18 |
| 103 | С130-986 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 15 |
| 104 | С130-986 варіант 1 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 90 мм | шт | 3 |
| 105 | ЕН22-40-1 | Приварювання фланців до трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 2 |
| 106 | С130-983 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 107 | ЕН22-36-4 | Установлення стальних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | шт | 1 |
| 108 | С1630-1539 варіант 1 | Засувки клинові фланцеві з не висувним шпінделем для води, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 1 |
| 109 | ЕН22-36-3 | Установлення стальних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 1 |
| 110 | С1630-1538 варіант 1 | Засувки клинові фланцеві з не висувним шпінделем для води, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 1 |
| 111 | ЕН22-36-2 | Установлення стальних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 10 |
| 112 | С1630-1537 варіант 1 | Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем для води, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт 8 |  |
| 113 | С1630-1536 варіант 1 | Засувки клинові фланцеві або розтрубні з невисувним шпінделем для води, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 2 |
| 114 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 2 |
| 115 | С1630-1535 варіант 1 | Засувки клинові фланцеві з невисувним шпінделем для води, тиск 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 116 | ЕН22-36-1 | Установлення клапанів повітряних діаметром 50 мм | шт | 2 |
| 117 | С130-376 варіант 1 | Клапани повітряні комбіновані для води фланцеві тип РИ 16 | шт | 2 |
| 118 | Е18-15-1 | Установлення гребінок діаметр 50 мм | шт | 26 |
| 119 | ЕН22-37-3 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 7 |
| 120 | ЕН22-31-1 | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | 1000м | 0,018 |
| 121 | ЕН22-31-3 | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | 1000м | 0,194 |
| 122 | ЕН22-31-5 | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | 1000м | 0,028 |
| 123 | ЕН22-31-6 | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | 1000м | 0,898 |
| 124 | ЕН22-31-8 | Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 300 мм | 1000м | 0,222 |
| 125 | ЕН22-38-3 | Врізування в існуючі мережі діаметром 100мм | шт | 4 |
| 126 | ЕН22-38-4 | Врізування в існуючі мережі діаметром 150мм | шт | 1 |
| 127 | ЕН22-38-5 | Врізування в існуючі мережі діаметром 200мм | шт | 1 |
| 128 | ЕН22-38-7 | Врізування в існуючі мережі діаметром 300мм | шт | 1 |
| 129 | Е1-166-1 | Засипка трубопроводів піском | 100мЗ | 3,002 |
| 130 | С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний, рядовий | мЗ | 530,343 |
| 131 | Е1-27-3 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с ] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 3 | 1000мЗ | 0,5812 |
| 132 | Е1-134-2 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 3, 4 | 100мЗ | 5,812 |
|  |  | Відновлення дорожнього покриття. Відновлення зелених зон по вул. Ломоносова ПК7+30-ПК10+80. |  |  |
| 133 | Е27-22-3 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см | 1000м2 | 1,5495 |
| 134 | Е27-22-2 | Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | 1000м2 | 1,5495 |
| 135 | Е27-22-4 К=-5 | На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-2 виключати | 1000м2 | -1,5495 |
| 136 | РН18-42-5 | Розклинювання щебеневих основ товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 15,495 |
| 137 | РН18-42-6 К=-4 | На кожні 0,5 см зміни товщини шарувиключати до норми 18-41-5 | 100м2 | -15,495 |
| 138 | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 72,8265 |
| 139 | РН18-42-5 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками (вирівнювання покриття до існуючого) | 100м2 | 15,495 |
| 140 | РН18-42-6 К=+2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шарувиключати до норми 18-41-5 | 100м2 | 15,495 |
| 141 | С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 184,4 |
| 142 | РН 18-30-1 | Відновлення зелених зон Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 341 |
| 143 | &С1421- | Поребрик, сірий | м | 341 |
| 144 | 10423-1 Е1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 мЗ, група грунтів 1 (рослинний грунт) | 1000мЗ | 0,073575 |
| 145 | Е47-25-4 | Підготовлення грунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 4,905 |
| 146 | Е47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 4,905 |

Додаток № 7

Зразок оформлення конверту,

у якому подається пропозиція конкурсних торгів

Не відкривати до____________ .2015. до 11:00

Найменування, адреса та телефон учасника

пропозиція конкурсних торгів

на закупівлю робіт: «Реконструкція ділянок міського водопроводу по вулицях м.Хуст»

Лот№____________________________________________

Виконавчий комітет Хустської міської ради

90400, м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста,27 Закарпатська область, каб.63.

ДОДАТОК№ 8

ОФОРМЛЮЄТЬСЯ НА ФІРМОВОМУ БЛАНКУ УЧАСНИКА

Голові комітету з конкурсних

торгів в рамках грантової угоди

ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ТОРГІВ

Ми, (назва учасника) заявляємо, що :

не є банкрути, не ліквідовуємось, наші справи не розглядаються в суді, ми не укладали домовленості з кредиторами,ми не призупинили свою діяльність, не є предметом судової справи з цих питань, не знаходимось у схожій ситуації, що є результатом схожих процедур, передбачених національним законодавством або постановами;

не були звинувачені в правопорушенні, що стосується професійної поведінки, судовим вироком, що має силу „рес юдиката”

не були винні у грубій професійній поведінці, яку можна довести у будь-який спосіб, який може обґрунтувати Бенефіціар;

ми не брали на себе зобов’язань щодо виплати відрахувань по соціальному страхуванню, або виплат податків згідно законодавчих положень України, або країни Бенефіціара, або країни, де має бути виконана Угода;

ми не були предметом вироку, що має силу „рес юдиката”, за шахрайство, корупцію, участь в кримінальній організації або в будь-якій іншій незаконній діяльності, яка шкодить фінансовим інтересам Співтовариства;

ми не є на даний момент предметом адміністративного покарання визначеного у розділі Практичного Посібника щодо договірних процедур для зовнішніх проектів ЄС.

не є предметом конфлікту інтересів;

не винні у наданні неправдивої інформації, яка вимагалася Бенефіціаром, як умова участі в договірній процедурі, або не змогли надати необхідну інформацію.

Керівник підприємства -

Учасник процедури закупівлі                _________________________                     ПІБ

М.П.                           (Підпис)

ДОДАТОК№ 9

Правило національності учасників конкурсних торгів

та походження матеріалів та обладнання для зовнішніх заходів ЄС

- Правило національності

Участь у процедурах закупівель, що проводяться Адміністрацією Державної прикордонної служби у рамках реалізації великомасштабного проекту Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013, що фінансується Європейським Інструментом Сусідства та Партнерства, відкрита у рівних умовах для всіх фізичних та юридичних осіб держав-членів, а також держав і територій регіонів прямо обумовлених та / або дозволених Фінансовими Правилами, основні законодавчі або інші інструменти, що регулюють сприяння програмі, при якому грант фінансується. Учасники процедури закупівель країни, громадянами якої вони є, повинні представити  доказ громадянства відповідно до їх національного законодавства.

- Правило походження

Учасник торгів повинен вказати походження поставок. Термін "походження" визначений у статтях 23 і 24 Регламенту Ради (ЄС) № 2913/92 від 12 жовтня 1992 року, встановленим Митним кодексом Співтовариства та іншими законодавчими актами Співтовариства. Підрядники повинні представити Бенефіціару докази походження одержувача не пізніше, ніж представлено перший рахунок для обладнання та транспортних засобів вартість придбання одиниці яких перевищує € 5000. Сертифікат походження повинен бути виданий компетентним органом країни походження поставок і повинен відповідати правилам встановленим відповідним законодавством Співтовариства.

Перелік країн, які відповідають правилам національності та походження, згідно з постановою ЄС N° 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради від 24.10.06 – OJL310/1 від 09.11.2006:

Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія , Швеція, Сполучене Королівство

країни які є бенефіціарами Положень ЄІСП

Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Палестинської автономії на Західному березі і в секторі Газа, Росія, Сирія, Туніс, Україна

країни які є бенефіціарами Інструменту попередньої допомоги перед вступом до ЄС відповідно до постанови Ради ЄС № 1085/2006 від 17 липня 2006 року про створення інструменту попередньої допомоги перед вступом до ЄС.

Хорватія, колишня югославська Республіка Македонія, Туреччина, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, включаючи Косово

країни члени Європейської Економічної Зони (ЕЕА)

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія

ДОДАТОК №10

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Учасник під час подання пропозиції конкурсних торгів надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі банківської гарантії. Банківсь гарантія може подаватись, як на кожен лот окремо так і однією банківською гарантією з переліком лотів в яких учасник бере участь.

Банківська гарантія повинна бути безвідкличною та відповідати вимогам Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15 грудня 2004 року № 639. Банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок банка виплатити замовнику суму забезпечення пропозиції при виникненні обставин, вказаних у цій документації та містити назву предмета закупівлі.

Банківська гарантія повинна бути дійсною протягом усього терміну дії пропозиції конкурсних торгів.

Замовник не має права використовувати забезпечення пропозиції, окрім випадків передбачених у цій документації.

Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення пропозиції, відшкодовуються учасником.

Забезпечення пропозиції повинно бути дійсним впродовж усього строку дії пропозиції учасника.

Замовник відхиляє пропозиції, що не містять оригіналу та завіреної копії забезпечення пропозиції конкурсних торгів.